## Slide 1: BIM – Level of model definition
Kurzy pro společnost 4.0, s registračním číslem: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 2: Úvod
Úvod do problematiky BIM (Building Information Modeling)
  Základní charakteristika BIM
  Koncepce BIM
  Rozdíl mezi 3D modelem a BIM modelem
  Výhody BIM modelu v jednotlivých fázích stavby
  Koordinace profesí v BIM
  BIM jako komunikační nástroj
Procesy informačního modelování
  Plán realizace informačního modelování (BIM Project Execution Plan)
  Industrial Foundation Classes (IFC)
  Management BIM => Building Information Management
1 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 3: BIM - LOD
Úroveň vývoje – LOD (Level of Development)
  Užití Level of Development
  Level of Development Specification – specifikace úrovně vývoje
  LOD a fáze návrhu
  LOD a definice modelu
  LOD schéma
Intence v České republice
  Organizace v ČR zabývající se problematikou BIM
  Odborná rada pro BIM - CzBIM – Czech BIM Council
  Management BIM => Building Information Management
  PS#03: BIM & Realizace
2 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 4: BIM – LOD – pojmy Level of .....
Level of Development – Úroveň Vývoje
Level of Accurancy – Úroveň Přesnosti
Level of Information – Úroveň Informací
Level of Information Detail – Úroveň Podrobnosti informací
Level of Model Definition – Úroveň Definice modelu
  https://www.youtube.com/watch?v=oUwRedl2c2g
Level of Model Detail – Úroveň Detailu modelu
etc.
  PS#03: BIM & Realizace
3 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 5: Úroveň vývoje – level of development
úroveň zpracování dokumentace
  = množství informací.
RFI (požadavek na informace)
  PS#03: BIM & Realizace
4 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 6: Úroveň vývoje – level of development
Úroveň podrobností = Level of Detail
  informuje o tom, kolik podrobných informací je zahrnuto v modelu prvku
Úroveň vývoje = Level of Development
  stupeň ke kterému je promyšlena geometrie prvku a k němu připojené informace
  stupeň, do jaké míry mohou členové projektového týmu spoléhat na informace při užívání modelu
  LOD Specification
  LODetail = vstup prvku
  LODevelopment = spolehlivý výstup prvku
5 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 7: Úroveň vývoje – level of development
Level of Information = LOI
  úroveň informací.
LODev. = LODet. + LOI
6 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 8: Úroveň vývoje – level of development
Příručka BIM:
  oba LODev i LODet = množství informací, které můžeme z modelu získat nebo do něj uložit.
Level of Detail (úroveň podrobnosti)
  s geometrickými údaji
  pojem původně pochází ze standartu CotyGML
    pouze geometrická podrobnost
    pro jednotlivé úrovně detailu definuje typy objektů a jejich geometrickou podrobnost od úrovně regionu po místnosti budovy
  Level of Development (neboli úroveň vývoje projektu)
  i s dalšími negrafickými údaji
  E202TM 2008 (AIA)
    pro účely návrhu smluvních vztahů souvisejících s informačním modelováním budov
      popsána jak z hlediska podrobnosti geometrie, tak z hlediska podrobnosti, přesnosti a rozsahu informací o jednotlivých objektech
7 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 9: Úroveň vývoje – level of development
BIM Maturity Level
  = úroveň dokumentace, modelování a předávání informací ve stavebním procesu lze graficky znázornit
  vytvořen a publikován v roce 2008 Mervynenm Richardsem a Markem Bewem
8 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 10: Úroveň vývoje – level of development
BIM Maturity Level
9 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 11: Užití Level of Development
BIM jako komunikační nástroj
  ve společném prostředí modelu se nachází jak autor návrhu stavby, tak ostatní účastníci stavebního procesu,
    závislí na informacích v modelu uvedených, aby mohli svou vlastní práci posunout kupředu.
Pracovní plán
  uživatelům BIM modelu dává vědět, kdy budou informace a v jaké úrovni vývoje k dispozici.
  Toto usnadňuje rámec LOD.
  Rámec LOD
    poskytuje průmyslově vyvinutý standard, který popisuje fázi vývoje různých systémů, sestav a komponentů v rámci BIM
    umožňuje konzistentnost v komunikaci a provedení usnadňující podrobnou definic dílčích cílů a výstupů v BIM
10 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 12: Level of Development Specification
Specifikace úrovně rozvoje (LOD Specification)
  je reference, která umožňuje praktikům v AEC průmyslu specifikovat a formulovat ve vysokém stupni srozumitelnosti obsah a důvěryhodnost BIMs v různých fázích návrhu a procesu výstavby.
  je podrobný výklad schématu LOD
  vyvinutý AIA
    ulpívá na záměru schématu LOD vypracovaném AIA
  definuje znázorňované charakteristiky modelových prvků různých stavebních systémů v různých úrovních rozvoje.
  Záměr:
    pomoci vysvětlit rámec LOD
    standardizovat jeho použití tak, aby se stal jako komunikační nástroj mnohem užitečnějším
11 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 13: Level of Development Specification
Příklad grafické odlišnosti prvku vymodelovaného v různých stupních LOD
12 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 14: Level of Development Specification
Řešení základu v LOD Specification (1/2)
13 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 15: Level of Development Specification
Řešení základu v LOD Specification (2/2)
14 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 16: LOD
Introduction to Level of Development
  https://www.youtube.com/watch?v=KMiVdG3KMw0&list=PLiw61h7GeiaIWwTvYG2LF54w0B35lfg2k
  LOD bylo přijato ke standardizaci
  Aby všichni zúčastnění „mluvili stejným jazykem“
  LOD k použití v komunikaci a spolupráci
  Zdroj: BIMFORUM, THE US CHAPTER OF BUILDINGSMART INTERNATIONAL, 2016
15 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 17: LOD a fáze návrhu
LOD není stanoveno v rané fázi návrhu, ale spíše dokončující fáze návrhu,
stejně jakýkoliv další mezník nebo výstup, může být definován v jazyce LOD.
Důvody pro tento přístup:
  neexistuje podrobný standard pro projektové fáze
    Lišící se standardy i v rámci jedné firmy
  Progres stavebních systémů od konceptu po přesné definice se vyvíjí různým tempem
    v daném okamžiku budou různé prvky v různých bodech tohoto progresu.
      Po dokončení fáze schematického designu bude model zahrnovat mnoho prvků na úrovni LOD 200, LOD 100, LOD 300, dokonce i LOD 400
16 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 18: LOD a definice modelu
Modely projektů
  budou vždy obsahovat prvky a montážní celky na různých úrovních vývoje
Na výkresech se vykreslují objekty a jejich části v určitém měřítku, kterému odpovídá i obrazová podrobnost.
Problematika Level of Development
  leží na pomezí BIM ve smyslu Building Information Modeling a BIM ve smyslu Building Information Management.
  BIM umožňuje rozvoj efektivního řízení projektů,
    nejen ve vývojových úrovních spojených se vznikem projektu stavby jako takového, ale i v následné udržitelnosti a správě budov.
Pro vzájemnou komunikaci se používají hodnoty LOD
17 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 19: LOD a definice modelu
Tabulka LOD dle AIA E202TM
18 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Popis | Použití
LOD 100 | 
Celkový objemový model budovy, orientační plocha, objem, umístění a orientace ve 3D modelu, nebo jiné reprezentaci. | Analýzy – založené na objemu, ploše, typu výstavby, umístění a orientaci projektu. Mohou být provedeny první analýzy výkonnosti budovy. Rozpočtování – založené na známém přibližném objemu, ploše, typu výstavby atd. Plánovaní – rozvržení projektu na fáze, odhad celkové doby trvání projektu

## Slide 20: LOD a definice modelu
Tabulka LOD dle AIA E202TM
19 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Popis | Použití
LOD 200 | 
Jednotlivé stavební elementy jsou modelovány jako generalizované systémy nebo seskupení elementů s přibližným množstvím, rozměrem, tvarem, umístěním a orientací. K jednotlivým elementům mohou být přiřazeny negeometrické popisné informace. | Analýzy – analýzy výkonnosti stavby mohou být založené na přibližných informacích o výkonnosti jednotlivých typů stavebních elementů. Rozpočtování – může být založeno na přibližných informacích v modelu s využitím konceptuálních technik odhadu. Plánovaní – můžeme modelovat časové rozložení hlavních částí projektu a jednotlivých konstrukčních skupin elementů.

## Slide 21: LOD a definice modelu
Tabulka LOD dle AIA E202TM
20 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Popis | Použití
LOD 300 | 
Stavební elementy jsou modelovány jako specifické skupiny elementů přesné ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace. K jednotlivým elementům mohou být přiřazeny negeometrické popisné informace. | Výstavba – model je v této úrovni použitelný pro vytvoření odvozené tradiční dokumentace a prováděcích výkresů. Analýzy – model může být použit pro analýzy výkonnosti jednotlivých systémů stavebních elementů při použití specifických výkonnostních informací přiřazených jednotlivým elementům nebo jejich typům. Rozpočtování – založené na konkrétních hodnotách jednotlivých stavebních elementů, jejich množství a dalších parametrech. Plánování – můžeme modelovat detailní rozvrh výstavby pro jednotlivé stavební elementy.

## Slide 22: LOD a definice modelu
Tabulka LOD dle AIA E202TM
21 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Popis | Použití
LOD 400 | 
Stavební elementy jsou modelovány jako specifické objekty s přesným rozměrem, tvarem, umístěním, množstvím, orientací, informacemi a zhotoviteli a podrobnými detaily. K jednotlivým elementům mohou být přiřazeny negeometrické popisné informace. | Výstavba – modelované stavební elementy představují virtuální reprezentaci konkrétních navrhovaných elementů a jsou použitelné pro výstavbu. Analýzy – výkonnost modelu může být analyzována na základě konkrétních schválených stavebních elementů a jejich typů. Rozpočtování – náklady jsou založené na konkrétních cenách za schválené elementy tak, jak budou zakoupeny. Plánování – můžeme modelovat detailní rozvrh výstavby pro jednotlivé stavební elementy včetně stavebních postupů a doporučení

## Slide 23: LOD a definice modelu
Tabulka LOD dle AIA E202TM
22 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz
Popis | Použití
LOD 500 | 
Stavební elementy jsou modelovány tak jak byly postaveny a dodány s přesnými rozměry, množstvím, tvarem, polohou a orientací. K jednotlivým elementům mohou být přiřazeny negeometrické popisné informace. | Obecné použití – model může být použit pro správu a údržbu nemovitosti, stavební úpravy a podobně, avšak pouze do té míry, jaká je povolena licenčním ujednáním týkajícím se modelu.

## Slide 24: LOD schéma
Definuje úroveň vývoje prvku
  v jaké fázi životního cyklu se prvek nachází a tím
  určuje spolehlivost zadané informace.
Komunikační nástroj + Nástroj spolupráce
  jednotliví účastníci stavebního procesu vstupují do již rozpracovaného návrhu stavby v takovém prostředí.
23 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 25: Intence v České republice
zavedení BIM do praxe – tzv. „Inciativě Stavebnictví 4.0“
Alianci Společnost 4.0
  jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí.
Odborná rada pro BIM - podporuje Iniciativu Společnost 4.0 konkrétní iniciativou: Stavebnictví 4.0
24 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 26: Intence v České republice
Vláda České republiky na svém zasedání dne 25. září 2017 schválila pod č.j. 918/17 ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem předloženou Koncepci zavádění metody BIM v České republice. Na témže jednání vláda také schválila Akční plán pro Společnost 4.0. Co předložené dokumenty obsahují, co z nich vyplývá?
25 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 27: Intence v České republice
Akční plán pro Společnost 4.0
  Akční plán je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.0. Tento plán formuluje prioritní úkoly, které si vláda stanovuje v kontextu celospolečenských výzev spojených s dopady zavádění digitálních technologií na ekonomiku i společnost. Dopady čtvrté průmyslová revoluce budou mít vliv na všechna odvětví lidské činnosti. Stavebnictví je vnímáno jako důležitý sektor hospodářství, který výrazně přispívá k jeho konkurenceschopnosti a pozitivně ovlivňuje ekonomický i sociální rozvoj celé společnosti.
26 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 28: Intence v České republice
Akční plán pro Společnost 4.0
  „Zmiňovaný akční plán pro Společnost 4.0 podtrhuje skutečnost, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce.“ Říká Petr Vaněk, předseda Odborné rady pro BIM a doplňuje: „Čtvrtá průmyslová revoluce požaduje stavebnictví, které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metody Informačního modelování staveb. I proto je Stavebnictví 4.0 jednou z priorit dalšího směřování činnosti Odborné rady pro BIM. “
27 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 29: Intence v České republice
Koncepce zavádění metody BIM v České republice
  Koncepce zavádění metody BIM byla schválena vládou, co z toho vyplývá? „Především je potřeba si uvědomit, že metodu BIM nelze zavést ze dne na den a pro úspěšné zavedení informačního modelování staveb do praxe je potřeba učinit řadu kroků, které mají základní cíl, připravit podmínky pro efektivní používání metody BIM,“ říká místopředseda Odborné rady pro BIM Jaroslav Nechyba dále dodává: „I proto schválený dokument pracuje s časovým harmonogramem pro období 2018 – 2021 a 2022 – 2027 a obsahuje na 50 stranách řadu zásadních témat, která budou důležitá pro úspěšné naplnění koncepce zavádění BIM v Česku.“
28 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 30: Organizace v ČR zabývající se problematikou BIM
2 hlavní sdružení
  Odborné rady pro BIM = BIMcz
  občanské sdružení BIM-fórum.
BIM-fórum
  založeno s cílem:
    sdílet profesní zkušenosti,
    zprostředkovat odbornou diskuzi a
    přispět ke snadnějšímu používání software Autodesk® Revit® a dalších nástrojů BIM
    snaží se spojit českou praxi projektování s nastavením BIM projektu pro všechny profese projektantů staveb
29 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 31: Odborná rada pro BIM - czBIM
Chce se systematicky a dlouhodobě věnovat problematice BIM s ohledem na specifika českého prostředí, jeho legislativu, v praxi.
Iniciuje vědecko-výzkumnou spolupráci mezi fakultami v akademické rovině
Má zájem vyvolat podstatnou spolupráci s profesními komorami (ČKA, ČKAIT) a odbornými svazy (SPS, ČSSI)
30 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 32: Odborná rada pro BIM - czBIM
BIM spojuje široké spektrum různých organizací.
  Skanska a.s.,
  ArchiCAD – CEGRA - Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o.,
  Centrum AdMaS,
  Allplan Česko,
  BIM project,
  CAD Studio,
  MS architekti,
  SCIA,
  Callida a
  Viewpoint
  CAD Consulting.
  Fakulta stavební ČVUT v Praze,
  Fakulta architektury ČVUT v Praze,
  TZB-info
  artEcho
31 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 33: Odborná rada pro BIM - czBIM
Odborná rada pro BIM má 4 aktivní pracovní skupiny:
  PS#01: BIM & Standardy a legislativa
    Skupina má na svém kontě vydání prvního česky psaného materiálu zvaného BIM příručka či Návaznost informačního modelování budov (BIM) na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
  PS#02: BIM & Výuka
    Skupina se zabývá několika hlavními oblastmi činnosti (např. Tvorba dokumentů, soužících jako možný podklad pro koncepční zavádění BIM do výuky v ČR) a klíčovými tématy (např. Navržení koncepce implementace BIM do výuky středoškolského vzdělávání, vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání praxe).
  PS#03: BIM & Realizace
    Tato skupina se soustřeďuje na vytvoření jednotné datové struktury pro BIM v ČR, či definování a přiřazení LOD k jednotlivým stupňům projektové dokumentace v ČR.
  PS#04: BIM & Dopravní stavby
    V současné době se skupina věnuje definici potřeb informačního modelování staveb a sdílení znalostí v oboru infrastrukturních staveb. V přípravě je taktéž struktura dat použitelná pro tvorbu, předávání a správu dat pro infrastrukturní stavby.
32 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 34: PS#03 BIM & Realizace
Tato aktivní pracovní skupina, jak bylo zmíněné výše, zpracovala Návrh jednotné datové struktury pro BIM v ČR a dále pracuje na dokumentu Návrh na přiřazení LOD k jednotlivým stupňům PD v ČR.
Na zpracování těchto návrhů se podílely tyto společnosti:
  Odborná rada pro BIM,
  Metrostav a.s.,
  Obermeyer Helika a.s.,
  Skanska a.s.,
  VCES a.s.,
  Callida s.r.o.,
  ÚRS Praha a.s.
  CAD Consulting spol. s.r.o.
33 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 35: PS#03 BIM & Realizace
K dalším cílům této pracovní skupiny patří vytvoření smluvních standardů pro objednání architektonicko - projekčních prací, realizaci stavebních prací a správce a provozovatele staveb zpracovaných v technologii BIM pro pozemní stavitelství a Prosazování smluvních standardů na trhu v ČR. Pracovní skupina aktuálně usilovně dokončuje práci na Návrhu vytvoření jednotné datové struktury pro BIM v ČR.
34 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 36: PS#03 BIM & Realizace
Návrh jednotné datové struktury pro BIM v ČR
35 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 37: PS#03 BIM & Realizace
Doplnění tabulky Návrhu jednotné datové struktury pro BIM v ČR o fáze projektu
36 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 38: PS#03 BIM & Realizace
Postup tvorby tabulky parametrů LOD
  Tyto parametry vybrané stavby budou překlopeny do BIM modelu. Výběr konkrétních požadovaných parametrů závisí na dané legislativě a typu vybrané stavby.
  Relevance požadovaných konkrétních parametrů byla posouzena dle platných národních legislativních předpisů:
    Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
    Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění č. 20/2012 Sb.).
    Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění č. 62/2013 Sb.)
  První dva uvedené předpisy (zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 268/2009) figurovaly především v samotném návrhu projektu, se kterým tato práce dále pracuje.
  Vyhláška č. 499/2006 Sb. hraje velkou roli ve spojení stupně projektové dokumentace a LOD – úrovní vývoje. K výzkumu této práce bylo nutné podrobně nastudovat aktuální vyhlášku, především tedy Přílohu č. 6: Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.
37 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 39: Zdroje
BIM-FÓRUM. (2. listopad 2016). BIM-fórum. Načteno z http://bim-forum.cz/
BIMFORUM, THE US CHAPTER OF BUILDINGSMART INTERNATIONAL. (3. březen 2016). Level of Development Specification 2016 International. Načteno z www.bimforum.org/lod
ČERNÝ, M. (2013). BIM příručka. Praha: Odborná rada pro BIM.
ODBORNÁ RADA PRO BIM. (2. listopad 2016). Odborná rada pro BIM. Načteno z http://www.czbim.org/
PS#03: BIM & realizace. (3. říjen 2016). Návrh jednotné datové struktury pro BIM v ČR.
TOMANOVÁ, Š. (srpen 2014). Načteno z Analýza předpokladů a potřebných opatření v ČR pro dosažení srovnatelné úrovně informačního modelování staveb (BIM) s ostatními zeměmi (tzv. BIM úroveň 2).
38 Kurzy pro společnost 4.0, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591 www.VSTECB.cz

## Slide 40: Děkuji za pozornost
www.VSTECB.cz
info@mail.vstecb.cz